| Фотографии продукции | Наименование и технические характеристики оборудования |
| --- | --- |
|  | Ковш основной Ковш 0,35м3, вес – 140 кг, ширина 1800мм. Ковш 0,37м3, вес – 150 кг, ширина 1900мм. |
|  | Ковш увеличенной емкости Ковш 0,77м3, ширина 1900мм Ковш 0,82 м3, ширина 2000мм Ковш 0,95 м3, ширина 2300мм |
|  | Ковш челюстной Ковш 0,3м3, ширина 1800мм., вес – 370 кг. Ковш 0,5м3, ширина 2000мм., вес – 410 кг. |
|  | Вилы паллетные - Длина клыков, мм — 1200 - Ширина, мм — 80 - Масса, кг — 163 - Максимальная грузоподъемность, кг — 1000 |
|  | Отвал V-образный Гидравлический поворот ±30º ширина кромки ножа – 1800 мм ширина кромки ножа – 2000 мм |
|  | Отвал поворотный Механический поворот ±30º, Рабочая ширина, мм — 1800 - Масса, кг — 138 Рабочая ширина, мм — 2000 - Масса, кг — 145 Гидравлический поворот ±30º Рабочая ширина, мм — 1800 - Масса, кг —156 Рабочая ширина, мм — 2000 - Масса, кг — 163 |
|  | Щетка дорожная Механический поворот Гидравлический поворот - Рабочая ширина, мм – 1800 мм - Ширина подметания под углом 30º 1550мм - Частота вращения вала 200 об/мин - Диаметр щетины, мм – 550 Система поливасамотечная – 130 л |
|  | Щетка дорожная с бункером Ширина подметания – 1800 мм - Объем бункера - 0,4 м3 - Масса, кг -360 Ширина подметания – 2000 мм - Объем бункера - 0,47 м3 - Масса, кг - 380 Дополнительные опции: Система полива – 130 л |
|  | Снегометатель роторный Ширина захвата: 1800 мм - - Диаметр шнека: 500 мм - Масса 290 кг Ширина захвата: 2000 мм - - Диаметр шнека: 500 мм - Масса 310 кг Крутящий момент: 84 Нм Мощность: 10 кВт |
|  | Пескоразбрасыватель - Масса: 173 кг - Вместимость бункера: 0.5 м³ - Вместимость бункера с дополнительными бортами: 0.8 м³ - Скорость вращения крыльчатки: 375 об/мин - Крутящий момент: 43 Нм - Мощность: 14 кВт - Расход масла: 60 л/мин - Максимальное давление: 175 бар |
|  | Экскаваторное оборудованиеBL3200 (обратная лопата) Масса, кг – 700 Емкость ковша, м3 – 0,07 Ширина ковша, мм – 300 Глубина копания, м – 2,8 Максимальная подача гидравлической жидкости, л/мин - 65 |
|  | Траншеекопатель XHD1200 Поток, л/мин — 70-115 Давление масла, бар — 180-240 Ширина цепи, мм — 150-300 Глубина копания, мм — 1200 Масса, т — 0,445 В стоимость входит: Цепь ширина 200мм Подвеска для мини-погрузчика Монтажный комплект |
|  | Фреза дорожнаяSSL400. Масса, кг - 510 Ширина фрезерования, мм - 400 Глубина фрезерования, мм - 0-120 Габаритные размеры, мм: Длина - 1 200 Ширина - 1 430 Подача гидр.жидкости, л/мин, не менее - 60 |
|  | Захваты ковшевой/вилочный (могут быть оборудованы 1-им или 2-мя прижимами) Ширина1800мм захват ковшевой,кг - 430 Ширина1700мм захват вилочный,кг - 460 |
|  | Скалыватель льда Диаметр диска,мм 460 Ширина,мм 1200 Длинна,мм 1400 Высота, мм 500 Масса, кг102 |
|  | Мойка высокого давления Макс. Давление воды: 200 бар Макс. расход воды: 24 л/мин Объем бака: 500 л Форсунки: 5 шт. |
|  | Культиватор навесной Ширина оборудования, мм - 1800 Ширина обрабатываемой поверхности, 1700 Глубина обработки, мм – 0 – 160 Кол-во ножей, шт– 40 Кол-во оборотов об./мин - 100 Расход, л/мин - 60-100 Масса, кг - 290 |

Предложение действует до 31.07. 2019 г.

Надеемся на долговременное и взаимовыгодное сотрудничество!

C уважением,
Денис Ежиков

Моб. +7/966/ 042-82-42

Моб. +7/966/ 042-80-20

E-mail:de@sk-komanda.ru

http://www.sk-komanda.ru